Metalle im Wettbewerb

Streit um Elektronen

Datum: ……………………………………………………

Name: ……………………………………………………

Klasse: ………………………………………………………

Lehrpersonen: ……………………………………………………

Schule: ……………………………………………………………

Ich arbeite in einer Gruppe mit: ………………………………………………

………………………………………………………………………………

Was erfährst du heute im Schülerlabor?

Du bekommst eine Vorstellung von Stromspannung, Stromstärke und vom elektrischen Widerstand.

Du lernst das Messgerät kennen, mit dem man die Stromspannung und die Stromstärke misst.

Du erfährst, was Strom eigentlich ist.

Du stellst selber einen Stromkreislauf her.

Strom, das sind Elektronen, die in Bewegung sind. Elektronen sind negativ geladene Teilchen.

Metalle enthalten viele Elektronen, die sich frei bewegen können. Deshalb sind sie gute Stromleiter.

Damit Strom fließen kann, braucht es immer einen Elektronengeber und einen Elektronennehmer.

Metalle, die Elektronen gern abgeben, sind unedle Metalle.

Metalle, die ihre Elektronen ungern abgeben sind edle Metalle.

Was hat die Stromspannung mit dem Wasserfall gemeinsam?

Ein Wasserfall entsteht, wenn Wasser über ein Gefälle stürzt.

Eine Stromspannung entsteht, wenn Elektronen von einem unedlen Metall (Minuspol) zu einem edlen Metall (Pluspol) „fallen“. Hier ein Vergleich:

Dieses Symbol zeigt dir an, wann etwas zu tun ist!

1. Versuch: Elektronen hören 	Stelle selbst eine kleine Batterie her!

Dazu brauchst du: 2 verschiedene Metalle (Münzen) und einen Elektrolyten. Der Elektrolyt kann eine Essiggurke, eine Zitrone, ein Apfel, ein nasser Wattebausch u.a. sein.

Elektrolyt: ist ein Stoff, indem sich elektrisch geladene Teilchen befinden, die sich frei bewegen können, d.h. Elektrolyte sind elektrisch leitfähig.

Gib den Elektrolyten zwischen die beiden Metallstücke.

Setze nun den Kopfhörer auf und berühre mit dem Kopfhörerstecker beide Metalle.

Hörst du es knistern?

Erklärung: Eines der beiden Metalle ist unedler als das andere und gibt Elektronen ab. Das Wasser im Wattebausch oder die Säure in der Essiggurke wirken als Elektronen-Überträger. Verbindest du nun die Metallstücke mit dem Stecker des Kopfhörers, so „fließen“ die Elektronen durch den Draht des Kopfhörers von einem Metall zum anderen. Diesen Elektronenfluss nennt man elektrischen Strom. Der Lautsprecher im Kopfhörer wandelt die elektrischen Signale in hörbare Geräusche um.

Kleine Materialkunde:

| Alufolie: 1-, 2-, 5-Cent Münze: 10-, 20-, 50-Cent Münzen: 10 Groschen: 50 Groschen: 1 Schilling: 1 Mark, 50 Groschen, 10 Schilling: 20 Lire und 200 Lire: 50 und 100 Lire: | Aluminium innen Stahl, außen Kupfer hauptsächlich Kupfer und kleine Anteile an Aluminium, Zink, Zinn Aluminium Legierung aus Aluminium und Kupfer Legierung aus Aluminium und Kupfer Kupfer- Nickellegierung Aluminium-Bronze rostfreier Stahl |
| --- | --- |

Münzen bestehen nicht aus reinen Metallen, sondern aus Legierungen. Legierungen sind Mischungen aus verschiedenen Metallen.

Unedle und edle Metalle

| Magnesium (Mg), Aluminium (Al), Zink (Zn), Nickel (Ni), Eisen (Fe) | Kupfer (Cu), Silber (Ag) |
| --- | --- |
| unedel | edel |
| Zunahme des edlen Metallcharakters |

Unsere beste Batterie haben wir gebaut aus: ………………………………………………………………………

Stromspannung und Stromstärke

Die Stromspannung beschreibt die Kraft, mit der Elektronen durch eine Leitung fließen. Man kann sie mit der Höhe eines Wasserfalls vergleichen.

Die Stromspannung wird mit dem Voltmeter gemessen.

Die Einheit ist VOLT. Eine Batterie hat z.B. 1,5 bis 9 Volt. Diese Stromspannung ist für den Körper nicht gefährlich.

Die Stromstärke gibt an, wie viele Elektronen in einer Sekunde durch eine Leitung fließen. Man kann sie mit der Wassermenge des Wasserfalls vergleichen.

Mit dem Amperemeter misst man die Stromstärke. Die Einheit ist AMPERE.

2. Versuch: Messen mit dem Volt- und dem Amperemeter

Das Volt- und das Amperemeter ist eigentlich das gleiche Gerät. Man sagt deshalb auch Multimeter dazu. Je nachdem, was ich messen möchte, muss ich das Messgerät richtig einstellen.

Entdecke den Unterschied zwischen Stromspannung und Stromstärke!

Du bekommst jeweils 2 verschieden große Metallplatten aus Kupfer und Aluminium.

Befeuchte das kleine Stück Putzschwamm mit Salzlösung und lege es zwischen die kleine Kupfer- und Aluminiumplatte, um 1 cm versetzt, so wie im Bild.

Meine Vermutung (kreuze an!!)

Hat die Plattengröße einen Einfluss auf die Stromspannung (Volt)?

Ja / Nein

Hat die Plattengröße einen Einfluss auf die Stromstärke (Ampere)?

Ja / Nein

Miss nun die Spannung an den kleinen und den großen Platten! Berühre mit den Messfühlern des Messgerätes die Metallplatten.

Miss nun auch die Stromstärke!

Trage die gemessenen Werte in die Tabelle ein!

| Plattengröße (cm) | Spannung in Volt (V) gemessen | Stromstärke in Milliampere (mA) gemessen |
| --- | --- | --- |
| 2,5 x 5 |  |  |
| 15 x 15 |  |  |

Vergleiche deine Ergebnisse mit denen der anderen Gruppen!

Aus den Ergebnissen kann ich eine Gesetzmäßigkeit beschreiben:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vergleich mit dem Wasserfall:

Das Gefälle bleibt gleich, unabhängig davon, wie viel Wasser herunter fällt (Stromspannung). Ein breiter Wasserfall kann mehr Wasser führen als in ein schmaler Wasserfall (Stromstärke).

3. Versuch: Malen auf Zink mit Kupfer

Mit Hilfe eines Zahnstochers, den du in Kupfer-Sulfat-Lösung tauchst, kann auf einem gereinigten (mit Schmirgelpapier abreiben) Zinkblech gemalt und geschrieben werden.

Ionen: sind positiv oder negativ geladene Teilchen (z.B. Cu2+, Zn2+, OH-, Cl-)

| Reizend | umweltgefährlich |
| --- | --- |

VORSICHT: die Gefahrensymbole für Kupfer-Sulfat sind:

Was ist passiert? Das Zink gibt den Kupferionen, die sich in der Lösung befinden, Elektronen ab. Dadurch bekommt das Zink, wo es mit Kupferlösung in Berührung gekommen ist, einen kupfernen bzw. schwarzen Überzug.

4. Versuch: Spannende Batterien

Haben die Batterien wirklich die Spannung, die angegeben ist? Miss verschiedene Spannungsquellen!

Miss auch die Spannung einer Solarzelle an verschieden beleuchteten Stellen im Labor.

| Spannungsquelle | Gemessene Volt |  |
| --- | --- | --- |
| mehrere Batterien in Serie (hintereinander) |  |  |
| Solarzelle … |  |  |
| … am Fenster (bei Sonnenschein, bewölkt …) |  |  |
| … an beschatteter Stelle |  |  |
| ... unter Lampe |  |  |

Versuche nun mit der Solarzelle Lämpchen (gewöhnliche Glühbirne und

LED-Lämpchen) zum Leuchten zu bringen. Gelingt es? Wenn nicht, warum?

5. Versuch: Strom muss im Kreis laufen

Was brauchst du, um ein Lämpchen zum Leuchten zu bringen?

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bringe nun 2 Lämpchen zum Leuchten. Dabei gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten:

- Beide Lämpchen haben einen eigenen Stromkreislauf. Das ist eine Parallelschaltung.

- Beide Lämpchen sind in demselben Stromkreislauf. Das ist eine Serienschaltung.

- Leuchten die Lämpchen in Serien- und Parallelschaltung gleich hell?

…………………………………………………………………………………………………

Kannst du mit den Materialien im Foto einen Schalter bauen?

Vergleich mit dem Wasserfall:

Parallelschaltung: Die Stromstärke wird auf die einzelnen Lämpchen aufgeteilt, so wie das Wasser vom Wasserfall in mehrere Wasserströme aufgeteilt wird. Serienschaltung: Jedes Lämpchen bremst die Stromspannung, so wie ein Wasserrad den Wasserfall bremst. Die Stromspannung nimmt nach jedem Lämpchen ab, das erkennt man an der Helligkeit der Lämpchen.

6. Versuch: Widerstand - Elektronen kommen ins Schwitzen

Lockere die Eisenwolle ein bisschen auf und lege sie auf eine nicht

brennbare Unterlage.

Nun musst du ein bisschen rechnen:

In der Mitte der Bankreihe siehst du ein Spannungsgerät. Damit kannst du eine Spannung bis max. 15 Volt erzeugen. Für unseren nächsten Versuch stellen wir den Drehknopf auf ca. 30%. Wie viel Volt sind das?

100% = __________ Volt

30% = __________ Volt

Schließe nun die Kabel an die Wechselspannung des Spannungsgerätes in der Mitte der Bankreihe an. Halte die Kabelenden an die Stahlwolle. Drehe den Drehknopf langsam auf ca. 30%.

Strom fließt nun durch die Stahlwolle und sie beginnt zu Glühen.

Was ist passiert? Die dünnen Eisendrähte lassen den Strom nicht gut durch, die Elektronen werden gebremst. Dabei wird Wärme erzeugt.

Mit dem Temperaturmessgerät kannst du messen, wie heiß die Eisenwolle wird. Die Eisenwolle erreicht eine Temperatur von:………………………………………………………….

# Text boxes

Pluspol: hier sind weniger Elektronen

Minuspol: hier sind mehr Elektronen

Zwischen einem unedlen und einem edlen Metall entsteht eine große Stromspannung, vergleichbar mit einem großen Wasserfall.

Aluminium -

ein unedles Metall

Silber -

ein edles Metall

Das hier ist der höchste Wasserfall der Welt, der Angel-Fall in Venezuela. Er ist über 1.000 m hoch.

über 1.000 m hoch.

Kupfer-

ein edles Metall

Aluminium -

ein unedles Metall

Kupfer ist nicht so edel wie Silber, deshalb entsteht zwischen Aluminium und Kupfer eine kleinere Stromspannung.

Der Wasserfall, mit dem man den Unterschied zwischen  Aluminium und Kupfer veranschaulichen möchte, ist vergleichsweise kleiner.

Pluspol: hier sind weniger Elektronen

Minuspol: hier sind mehr Elektronen

Immer von Minus nach Plus

Eine Batterie funktioniert nach dem gleichen Prinzip. In einer Batterie fließen Elektronen vom Minus- zum Pluspol. Dabei wird eine Stromspannung erzeugt, mit der ein elektrisches Gerät angetrieben wird. Der Minuspol ist meistens Zink, die Rolle des edleren Metalls, also der Pluspol, übernimmt die Kohle.

Ganz wichtig ist noch ein Überträgerstoff, der die Elektronen aus dem Metall löst und durch den elektrisch geladene Teilchen fließen können. Diesen Stoff nennt man auch Elektrolyt.

Viel Wasser im Wasserfall ist ein Vergleich für eine große Stromstärke.

Wenig Wasser im Wasserfall ist ein Vergleich für eine kleine Stromstärke.

Voltmeter:

-Drehschalter auf Volt stellen

-Messkabel in die Buchsen rechts stecken, schwarzer Kabel in die COM-Buchse (-Pol).

Amperemeter:

-Drehschalter auf mA (Milliampere) stellen.

-roten Messkabel in die Buchse links stecken.

Beim LED-Lämpchen ist es wichtig, wie es angeschlossen wird. Achte auf die Farbe!

Bei einer 4,5 Volt Batterie sind drei 1,5 Volt Batterien in Serie geschaltet. Achte darauf, wie Minus und Pluspole miteinander verbunden sind.

Pass also gut auf mit der Flüssigkeit und wasch dir anschließend die Hände!!!

www.sengpielaudio.com

Wechselstrom

Die Eigenschaft, den Elektronenstrom zu hemmen, bezeichnet man als den elektrischen Widerstand.

Ergeben sich bei den Messungen negative Werte, so steckt man die +- und –Polung um.